ZDROJE UHLOVODÍKŮ

Ropa i zemní plyn – vznikly rozkladem těl drobných živočichů bez přístupu vzduchu.

Zpracování ropy – frakční (= postupnou) destilací

- Atmosférická destilace – za normálního tlaku

- Plynné uhlovodíky – topné a nosné plyny

- Benzin – palivo spalovacích motorů, 				  rozpouštědlo tuků a lepidel

- Petrolej – palivo tryskových letadel (kerosin),

svícení v petrolejkách

- Nafta – palivo dieselových motorů, topný olej

- Mazut = zbytek po 1. destilaci ropy

– palivo námořních lodí a kotelen

2. Vakuová destilace – za sníženého tlaku

- Mazací oleje – pro motory, kola, šicí stroje

- Vazelína – ochrana před korozí, výroba mastí

- Parafín – svíčky, lyžařské vosky

- Asfalt = úplný zbytek po destilaci ropy

– úprava vozovek, izolace

Krakování = trhání dlouhých řetězců na krátké, např. výroba benzinu z petroleje a nafty

Zemní plyn – obsahuje 90 % methanu => velmi kvalitní palivo průmyslu i domácností

Uhlí – vzniklo zuhelnatěním rostlinných zbytků bez přístupu vzduchu. Zpracovává se karbonizací = zahřátím uhlí nad 1000°C bez přístupu vzduchu => zvýšení obsahu uhlíku.

- Černé uhlí – je starší, vzniklo v prvohorách z přesliček, plavuní a kapradin, 80 %C

výrobky: koks, koksárenský plyn, dehet

- Hnědé uhlí – je mladší, vzniklo ve třetihorách z jehličnatých stromů, 70 %C

výrobky: syntetický benzin, generátorový plyn, dehet

Dehet = zbytek po zpracování uhlí (opravy chodníků, dehtové lepenky, výroba arenů)