DĚLENÍ SMĚSÍ

Způsob dělení vždy závisí na vlastnostech složek.

Dělení směsí různorodých

A. Směs dvou pevných látek:

- Přebírání: Př.: uhlí a kameny, ruda a hlušina, různobarevné polodrahokamy…

- Přesívání: Př.: písek a kameny, různě velké drahokamy…

- Plavení: Př.: písek a hlína, uhlí a jíl, zlato a písek…

B. Směs nerozpuštěné pevné látky a kapaliny:

- Usazování: Př.: kalné vody, odpadní vody, vody po plavení… (pomalé)

- Filtrace: kalná voda, křída a voda… (rychlejší)

C. Směs dvou nemísitelných (= v sobě nerozpustných) kapalin:

- Dělící nálevka: Př.: benzín a voda, olej a voda, petrolej a voda… (v laboratoři)

!! Pozor ne líh a voda – líh je ve vodě rozpustný

- Norné stěny: Př.: únik ropy do moře, benzínu nebo oleje do řeky (při ekologických haváriích)

Dělení směsí stejnorodých (roztoků)

- Krystalizace (odpařování): pro oddělení rozpuštěné pevné látky z roztoku. Př.: sůl a voda, cukr a voda…

- Destilace: pro oddělení roztoku dvou kapalin na základě různého bodu varu. Př.: líh a voda, ocet a voda…

# Text boxes

plavení